TEKNISK DATABLAD

Product: Lyslak W 0556 – xxxxx

Type:					Vandfortyndbar maling på basis af acryldispersion

Anvendelse:			Dekorativ overfladebehandling af lys

Egenskaber:		Hurtig tørrende maling med dekorativt udseende

Tørstof:				26 % vægt		22 % volumen

Påforing:

Metode:							Anbefalet viskositet:					Fortyndere:

Dypning							14 - 16 sek. DIN-cup 4 mm				Vand

Undtaget er:

Produkt nr. 0556-06086 25 sek. ± 2 DIN-cup 4 mm

PRODUKTET RØRES GRUNDIGT FØR OG UNDER BRUG!

Tørring:

Tørretid:				Lagtykkelse – tør film:

Berøringstør			30 min. 20°C

Lagring:				Frostfrit

Holdbarhed:			12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:			Malerværktøj kan rengøres med vand

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber.  Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave.

Rungstedvej 75

DK-2960 Rungsted Kyst

T: +45 45 16 16 11 		F: +45 45 16 16 12		E: info@cawatec.com

www.cawatec.com